青岛河钢新材料科技有限公司

钢板加工配送中心建设项目竣工环境保护

验收监测报告

| 建设单位： | 青岛河钢新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 青岛华蕴智慧环保管家有限公司 |

二 ○ 一 八 年 四 月

建设单位：青岛河钢新材料科技有限公司

法人代表：刘连民

编制单位：青岛华蕴智慧环保管家有限公司

法人代表：孙国宏

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：0532-86831798 | 电话：0532-67738888 |
| 传真：0532-86831737 | 传真：0532-67738888 |
| 邮编：266599 | 邮编：266111 |
| 地址：青岛市黄岛区前湾港路107号 | 地址：青岛市高新区松园路17号A1-308 |

# 目  录

目  录	I

1 验收项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.2 环境影响报告表及相关批文	4

3 工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料	6

3.4 主要生产设备	6

3.5 水源及水平衡	7

3.6 生产工艺	7

3.7 项目变动情况	8

4 环境保护设施	9

4.1 污染物治理设施	9

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5 环境影响报告表及审批文件回顾	12

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

6 验收执行标准	15

7 验收监测内容	16

8 质量保证与质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器	17

8.3 人员资质	17

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9 验收监测结果	18

9.1 生产工况	18

9.2 环保设施调试效果	18

9.3 污染物排放量核算	19

10 验收监测结论	20

10.1 工程基本情况	20

10.2 环境保护执行情况	20

10.3 验收监测结果	20

11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	22

附 件：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3  项目厂区平面布置图

附件一  青岛河钢新材料科技有限公司营业执照；

附件二  青岛经济技术开发区发展和改革局《关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心项目备案的通知》（青开发改审[2012]133号）；

附件三  青岛市规划局《建设工程规划许可证》（建字第370200201417167号）；

附件四  青岛市环境保护局黄岛分局关于本项目环境影响报告表的批复；

附件五  危险废物处置合同；

附件六  本项目验收监测报告。

# 1 验收项目概况

青岛河钢新材料科技有限公司成立于2003年（公司原名为青岛邯钢彩涂板有限责任公司，2015年9月变更为河钢集团独资子公司，并更名为青岛河钢新材料科技有限公司），公司位于青岛市黄岛区前湾港路107号，主要产品为家电用彩涂板，彩涂板具有耐腐蚀性、加工成型方便、色彩鲜艳等优点，广泛应用于家电、建筑、汽车等领域。

公司于2003年12月9日取得了《青岛市环保局关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司年产2×8万吨彩涂板、10万吨镀锌板项目环境影响报告书的批复》（青环发[2003]215号），目前本项目仅完成一条年产8万吨彩涂板项目及辅助设施的建设，其他拟建生产线由于市场原因不进行建设；已建生产线于2012年12月3日取得了《青岛市环境保护局关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司年产2×8万吨彩涂板、10万吨镀锌板项目（一期）竣工环境保护验收意见的函》（青环验[2012]105号）。

公司于2012年投资2790万元在现有厂区内建设“钢板加工配送中心建设项目”，项目建设内容主要包括新建厂房、仓库及其他配套设施，新上一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，其设计生产规模为年加工12万吨彩涂盒板。2012年11月2日，青岛经济技术开发区发展和改革局对该项目进行了备案；2013年5月，山东赛飞特集团有限公司受企业委托编制完成了《青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心建设项目环境影响报告表》；2013年6月7日，青岛市环境保护局黄岛分局以《关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心建设项目环境影响报告表的批复》（青环黄岛审[2013]150号）对该项目环境影响报告表予以批复。该项目于2018年2月对生产设备正式进行调试。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）中第二十类行业（金属表面处理及热处理加工），应在2020年内申请排污许可证，企业目前尚未申请。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照相关程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。青岛河钢新材料科技有限公司委托山东骁然检测有限公司于2018年4月12日~4月13日对建设项目进行了竣工环境保护验收监测，我单位根据监测结果编制了本验收监测报告。

本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容、对项目环境保护设施建设情况进行检查、对环境保护设施调试效果以及工程建设对环境的影响进行现场监测。

# 2 验收依据

## 2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范

1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

4.《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正），2018年1月1日起施行；

5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日起施行；

7.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院令682号，2017年10月1日起实施；

8.《环境保护部办公厅关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日起施行）；

9.《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（附技术要求）（国家环境保护总局，环发[2000]38号，2000年2月22日）；

10.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办[2015]113号，2015年12月）；

11.关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类（征求意见稿）》意见的通知（环办环评函[2017]1529号）。

12.《山东省环境保护条例》（2001年12月7日第九届人大常务会第24次会议修正）；

13.《山东省水污染防治条例》，2000年12月1日起施行；

14.《山东省环境噪声污染防治条例》，2004年1月1日起施行；

15.《山东省环境保护厅关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》，鲁环函[2012]179号；

16.《山东省扬尘污染防治管理办法》，2012年3月1日起施行；

17.《青岛市大气污染防治条例》，2001年5月19日；

18.《青岛市环境噪声管理规定》（2004年5月11日修正）；

19.《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》，青岛市人民政府令第143号，2002年9月9日。

## 2.2 环境影响报告表及相关批文

1. 青岛经济技术开发区发展和改革局《关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心项目备案的通知》（青开发改审[2012]133号）；

2. 山东赛飞特集团有限公司《青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心建设项目环境影响报告表》（2013.5）；

3. 青岛市环境保护局黄岛分局《关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心建设项目环境影响报告表的批复》（青环黄岛审[2013]150号）（2013.6.7）；

4. 青岛市规划局《建设工程规划许可证》（建字第370200201417167号）。

# 3 工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于青岛市黄岛区前湾港路107号—青岛河钢新材料科技有限公司厂区内，中心经度E120.173°，中心纬度N36.012°。项目新建1座1F厂房（2#厂房）及其他配套设施，于2#厂房的二跨进行本项目生产（对彩涂卷板进行开卷裁剪加工）。项目地理位置见附图1。

项目东侧为远洋大亚物流西站；南临前湾港路，隔路为安吉汽车零部件物流有限公司；西侧为方鑫嘉诚汽车装饰件公司和青岛恒丰物流有限公司。项目主要环境保护目标详见表3-1，项目周边环境详见附图2，项目厂区平面布置图详见附图3。

表3-1  主要环境保护目标一览表

| 序号 | 环境保护目标 | 方位 | 距离（m） | 备注 | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天海花园小区 | W | 470 | 居住区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准 |
| 2 | 港头刘家村 | W | 1200 | 居住区 |  |
| 3 | 港头藏家村 | NW | 1300 | 居住区 |  |
| 4 | 星河嘉园 | NW | 1550 | 居住区 |  |
| 5 | 港头李家村 | W | 1700 | 学校 |  |
| 6 | 薛家泊子社区 | NW | 1750 | 居住区 |  |
| 7 | 新港社区 | W | 2000 | 居住区 |  |
| 8 | 兴悦华城小区 | W | 2000 | 居住区 |  |
| 9 | 大泊子村 | NW | 2100 | 居住区 |  |
| 10 | 京润花园 | SW | 2250 | 居住区 |  |
| 11 | 东于家河 | SW | 1950 | 居住区 |  |

## 3.2 建设内容

本项目建设内容主要包括：

① 于现有厂区内建设1座1F厂房（2#厂房，建筑面积20830m2）及其他配套设施；

② 于2#厂房的二跨内（生产区域建筑面积约7000m2）设置一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，主要对彩涂卷板进行开卷裁剪加工，其生产规模可达到年加工12万吨彩涂盒板。

主要建设内容如表3-2所示。

表3-2  项目建设内容一览表

| 工程类别 | 工程 名称 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2#厂房 | 本项目属于扩建项目，扩建部分建筑面积约11000平方米（实际面积以规划部门审批面积为准），新建厂房、仓库及配套设施，新上一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，主要是对金属卷板进行开卷裁剪加工，加工过程不涉及焊接、喷漆和电镀工艺。项目建成后可年加工12万吨彩涂盒板。 | ① 于现有厂区内建设1座1F厂房（2#厂房，建筑面积20830m2）及其他配套设施； ② 于2#厂房的二跨内（生产区域建筑面积约7000m2）设置一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，主要对彩涂卷板进行开卷裁剪加工，其生产规模可达到年加工12万吨彩涂盒板。 | 新建厂房面积以规划部门审批为准，因此可视为无变动 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水经市政污水管网排入镰湾河水质净化厂。 | 职工生活污水经化粪池处理后直接排入市政污水管网，进入镰湾河水质净化厂处理。 | 无 |
|  | 噪声 | 合理布置固定噪声源，选择低噪声设备并安装在厂房内，采用设置独立基础、安装减震垫等防噪设施等 | 选用低噪声设备、采取有效的减振、降噪措施。对主要产噪设备加隔声罩等措施。 | 无 |
|  | 固废 | 生活垃圾送垃圾处理厂集中处理。废钢板头、废边丝回收利用。废机油、废润滑油和含油棉纱要集中储存并委托有环保部门认可资质的单位集中进行无害化处置。 | 一般固废暂全部综合利用或合理处置；危废暂存于厂区危废暂存间内，按要求作相应的防淋、防漏、防渗处理，委托有潍坊佛士特环保有限公司统一处置。 | 无 |
| 贮运工程 | 危废暂存间 | 厂区内危险废物的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，避免造成二次污染。 | 危废暂存间位于厂区西侧，面积约375m2，有效容积约900m3。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设。 | 无 |

## 3.3 主要原辅材料

本项目主要原辅材料为：公司一期项目生产的彩涂板（成卷）约12万t/a、PE保护膜约9t/a。

## 3.4 主要生产设备

本项目主要生产设备情况见表3-4。

表3-4  主要生产设备一览表

| 生产线 | 主要设备 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1600mm纵剪生产线 | 1条 | 开卷机 | 1 |
|  |  | 剪床 | 1 |
|  |  | 覆膜机 | 1 |
|  |  | 纵剪机 | 2 |
|  |  | 立式边丝卷取机 | 1 |
|  |  | 皮带张力机 | 1 |
|  |  | 分卷剪床 | 1 |
|  |  | 卷取机 | 1 |
| 1250mm横剪生产线 | 1条 | 开卷机 | 1 |
|  |  | 引料机 | 1 |
|  |  | 覆膜机 | 1 |
|  |  | 矫平机 | 1 |
|  |  | 飞剪机 | 1 |
| 800mm横剪生产线 | 1条 | 开卷机 | 1 |
|  |  | 引料机 | 1 |
|  |  | 覆膜机 | 1 |
|  |  | 矫平机 | 1 |
|  |  | 飞剪机 | 1 |

## 3.5 水源及水平衡

项目用水主要为职工生活用水，项目职工12人，厂内设食宿，总用水量约288t/a，由城市给水管网统一供给。

## 3.6 生产工艺

项目设有一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，主要对公司一期生产的彩涂卷板进行开卷裁剪加工。生产工艺流程如图3-1、图3-2所示。

纵剪线是将金属卷板裁剪成所需各种宽度的条料，再将条料收成小卷；横剪线是将金属卷板经过开卷、矫平、剪切成所需长度的平整板料并堆垛。根据客户的需求，部分彩涂板需要覆膜，通过覆膜机加压直接将有粘性的PE膜粘在彩色钢板上，常温下覆膜作业不产生有害气体。

具体工艺介绍如下：

一、纵剪线工艺

（1）上料开卷：利用上料小车将彩涂卷板运至开卷机芯轴相应位置处，然后利用开卷机将卷板展开；

（2）齐头：将板材的前端经牵引辊至剪床处，剪切掉板材前端不良板；

（3）覆膜：利用覆膜机将PE保护膜粘覆在板材表面，板材和PE膜在牵引辊的作用下完成覆膜过程，该过程在常温下作业；

（4）剪切：覆膜后的板材在牵引辊的作用下送至纵剪机内进行剪切；

（5）边丝卷取：经纵剪后，钢材的废边料进入边丝卷取机内进行废边的卷取；

（6）卷取：经纵剪后的成品带钢进入卷取机内进行卷取，然后利用纤维胶带或PE捆带进行捆扎后入库。

二、横剪线工艺

（1）上料开卷：利用上料小车将彩涂卷板运至开卷机芯轴相应位置处，然后利用开卷机将卷板展开；

（2）矫平：卷板开卷后成弯曲形状，须经矫平机将其整平，以便裁切；

（3）覆膜：利用覆膜机将PE保护膜粘覆在板材表面，该过程在常温下作业；

（4）剪切：覆膜后的板材送至飞剪机内进行剪切；

（5）堆垛：经剪切后的钢板堆垛入库。

## 3.7 项目变动情况

项目实际建设与原环评、批复建设内容未发生变化。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理设施

### 4.1.1 废水

项目外排废水主要为生活污水。职工生活污水经化粪池处理后直接排入市政污水管网，最终进入镰湾河水质净化厂处理。项目废水排放情况如表4-1所示。

表4-1  废水排放情况一览表

| 废水 | 来源 | 污染因子 | 排放特性 | 排放量（t/a） | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活 | CODCr、SS、BOD5、氨氮 | 间断 | 244.8 | / | 通过市政污水管网排入镰湾河水质净化厂 |

### 4.1.2 废气

项目生产过程中无工艺废气产生，员工产生的食堂油烟废气依托原有项目油烟净化设备处理后排放。

### 4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于开卷机、纵剪机、飞剪机、剪床等设备的运行。项目主要产噪设备及其噪声源情况如表4-2示：

表4-2  项目各声源源强及主要治理措施

| 设备名称 | 设备位置 | 数量（台） | 等效声级dB（A） | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开卷机 | 车间内 | 1 | 75~90 | 采用低噪声设备；合理布局设备位置，设备安装时设置减振垫，对主要产噪设备加隔声罩等措施。 |
| 纵剪机 |  | 2 |  |  |
| 飞剪机 |  | 2 |  |  |
| 剪床 |  | 2 |  |  |

在采取减振、隔声、消声措施后，噪声衰减至厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类、4类标准要求，对周围声环境影响较小。

### 4.1.4 固废

项目产生的固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，其产生及排放情况如表4-3所示。

表4-3  项目固废排放情况一览表

| 污染物名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 污染物性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废金属下脚料 | 齐头、剪切 | 1.1 | 1.1 | 一般固废 | 外售由相关单位回收利用 |
| 废PE膜 | 覆膜 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 废机油 | 设备维修 | 0.05 | 0.05 | 危险废物 | 分类收集，集中存放，分别委托烟台龙门润滑油科技有限公司、五莲县光大废品处理有限公司处理 |
| 废润滑油 | 机加工 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 废机油、废润滑油包装桶 | 废机油、废润滑油包装 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 1.8 | 1.8 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |

## 4.2 其他环保设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

项目对厂区化学品库及危废暂存间地面等采取了防渗措施；对环保设施定期进行检查和维护。针对本项目的环境风险，公司按相关要求配备了消火栓、灭火器等消防器材及其他应急处置物资，确保应急物资的及时供应。

### 4.2.2 在线监测装置

本项目未设置在线监测装置。

### 4.2.3 其他设施

项目废水排放口根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中规定进行了设置。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资约2790万元人民币，其中环保投资约33万元人民币，约占总投资的1.2%。项目主要环保设施投资统计如表4-4所示。

表4-4  环保设施投资费用一览表

| 序号 | 项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 8 |
| 2 | 固废治理 | 15 |
| 3 | 风险防范措施 | 10 |
| 合计 | 33 |

验收监测期间，本项目环保设施均已建成投用。环保设施“三同时”落实情况见表4-5所示。

表4-5  环境保护“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经市政污水管网排入入镰湾河水质净化厂处理 | 经化粪池处理后，通过市政污水管网排入镰湾河水质净化厂处理 | 落实 |
| 噪声 | 合理布置固定噪声源，选择低噪声设备并安装在厂房内，采用设置独立基础、安装减震垫等防噪设施等 | 合理布置主要产噪设备位置，采用低噪声设备并安装在厂房内，并安装减振和隔声措施 | 落实 |
| 固体废物 | 按照相关标准要求进行贮存、运输、处置 | 一般固废由相关单位回收综合利用，危险废物委托有资质单位处置，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求 | 落实 |
| 注：本项目环境影响报告表编制过程中环保设施已设计并安装完成，环评及批复内容与实际建设情况基本一致。 |

# 5 环境影响报告表及审批文件回顾

## 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

一、主要结论

（1）废气

扩建项目无工艺废气产生。废气主要是新增食堂油烟废气。项目职工12人，厂区原有厨房规模可以满足职工用餐需要，新增油烟废气经抽油烟机净化处理后经外置专用烟道高于楼顶1.5m排放，对周围大气环境影响较小。

（2）废水

扩建项目运营过程中不产生生产废水，项目废水主要为职工生活污水。生活污水（食堂废水经隔油处理）经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准要求，进入市政污水管网，最终进入镰湾河水质净化厂处理，对周围水环境影响较小。

（3）噪声

扩建项目生产过程中产生的噪声源主要是飞剪横剪机、纵剪机、开卷机等设备运行产生的噪声。项目选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点采用隔声和减震措施后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废

扩建项目营运期的主要固体废物是齐头、剪切工序产生的废钢板头，边丝卷取产生的废边丝；机械设备使用过程中产生的少量废机油、润滑油、含油棉纱等；以及职工生活垃圾。

废钢板头、废边丝属于一般工业废物，置于专门贮存场所收集存放，由固定厂家回收利用；废机油、润滑油、含油棉纱等属于危险固废，集中存放于厂区危废暂存间内，定期由具备危险废物处理资质单位处理；对生活垃圾进行收集后由专门单位统一处理。

各种固体废弃物经妥善处理后不会对周围环境产生不良影响。

二、建议

（1）建议企业着手进行清洁生产审核工作，并根据企业自身实际情况对清洁生产审核报告中提出的各项清洁生产措施落实到位。降低生产成本，实现污染物的源头控制，从而取得更大的经济效益和环境效益。

（2）建议企业使用先进的工艺及生产设备，严格控制生产条件，进一步削减污染物的产生和排放。

（3）建议企业根据自身实际情况开展ISO14000认证工作，制定污染物削减目标，落实责任到人，建立奖惩机制，进一步降低生产成本和削减污染物的排放总量。

（4）建议企业加强生产安全管理，提高员工安全意识，生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。

（5）为了净化空气，降低噪音，美化厂区环境，应加强绿化工作。

## 5.2 审批部门审批决定

根据青岛市环境保护局黄岛分局出具的《关于青岛邯钢彩涂板有限责任公司钢板加工配送中心建设项目环境影响报告表的批复》（青环黄岛审[2013]150号），主要内容如下：

一、项目位于青岛经济技术开发区前湾港路107号，本项目属于扩建项目，扩建部分建筑面积约11000平方米（实际面积以规划部门审批面积为准），新建厂房、仓库及配套设施，新上一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，主要是对金属卷板进行开卷裁剪加工，加工过程不涉及焊接、喷漆和电镀工艺。项目建成后可年加工12万吨彩涂盒板。项目总投资2790万元，其中环保投资140万元。

该项目符合国家产业政策，在落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，因此，我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设过程中，要严格落实以下要求：

（一）生活污水经市政污水管网排入镰湾河水质净化厂，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中标准要求。

（二）合理布置固定噪声源，选择低噪声设备并安装在厂房内，采用设置独立基础、安装减震垫等防噪设施等确保厂界噪声排放限值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（三）生活垃圾送垃圾处理厂集中处理。废钢板头、废边丝回收利用。废机油、废润滑油和含油棉纱要集中储存并委托有环保部门认可资质的单位集中进行无害化处置。厂区内危险废物的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，避免造成二次污染。

（四）做好环境管理和监控计划，组织好施工期全过程的管理和建筑施工排放污染物的申报工作；

施工期须建沉淀池，施工期废水经沉淀池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂；

严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》和《青岛市防治城市扬尘污染管理规定》有关要求，采取相应措施控制扬尘污染，在风速四级以上的天气情况下，停止易产生扬尘污染的施工作业。工地边界设置2米以上的围挡，围挡底端设置防溢座，防止物料、渣土外泄。如施工场地内车行路径，应采取铺设钢板、混凝土等措施；主干道必须硬化。工地现场必须每天洒水抑尘，运输车辆进出施工场地必须进行除泥除尘的清洗；

合理安排工期、采取有效措施减少对声敏感点的影响。不得在夜间10时至次日6时前进行产生噪声的建筑施工作业，禁止在夜间进行爆破施工。如因工艺需要确需夜间施工必须报请环保部门批准，并公告附近居民后方可施工，要取得公众谅解。

（五）项目开工前须制定详细的施工计划，落实具体防尘抑尘措施并报我局备案。

三、项目建设中须严格落实环境影响评价文件和本批复要求。违反本规定要求，对环境造成不良影响的，依据《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》第二十五条规定予以处罚。

四、项目须严格按照申报及我局批复内容建设，如有变更，须另行报批。

五、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须向我局提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。在项目试生产期间，必须按规定程序向我局申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

# 6 验收执行标准

采用项目环境影响报告表及批复的标准作为竣工验收的执行标准，采用新颁布的标准进行校核。

1、废水

生活污水排放《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中表1中B等级标准，具体限值如表6-1所示。

表6-1  污水排入城市下水道水质标准  单位：mg/L

| 序 号 | 项目名称 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | 500 |
| 2 | BOD5 | 350 |
| 3 | 悬浮物 | 400 |
| 4 | 氨氮 | 45 |

2、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

校核标准：

项目南侧紧邻前湾港路，南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准，其他厂界噪声排放执行3类标准，具体限值如表6-2所示。

表6-2  工业企业厂界噪声排放限值 dB（A）

| 时段 厂界声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 北、东、西厂界 | 3类 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 4类 | 70 | 55 |

3、固废

一般固废和危险废物分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

校核标准：

一般固废和危险废物分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

# 7 验收监测内容

我公司按照本项目环评及批复的要求，根据项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并委托山东骁然检测有限公司于2018年4月12日~4月13日对本项目厂界噪声进行了现场监测及检查，验收监测内容如下。

噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，监测点位、监测因子及监测频次见表7-1。

表7-1  厂界噪声监测一览表

| 序号 | 监测点位 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四周厂界最大噪声处各设一个点，共4个点位 | Leq | 连续监测2天，昼、夜间各2次/天 |

# 8 质量保证与质量控制

## 8.1 监测分析方法

噪声监测分析方法见表8-1。

表8-1  噪声监测分析方法

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB 12348-2008 |

## 8.2 监测仪器

噪声监测仪器见表8-2。

表8-2  噪声监测仪器

| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 型号 | 校准情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq | 噪声统计分析仪 | XRJC-CYQ-00503 | 已校准 |

## 8.3 人员资质

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收培训合格证。

## 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

质量保证和质量控制按照原国家环保总局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行，现场监测前，进行风速测量，确保无雨雪、无雷电，风速≤5m/s天气下进行监测，监测前后用声校准器进行仪器校准，两次校准前后≤0.5 dB(A)，符合规范要求。

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

本项目劳动定员12人，每班8小时，每天三班工作制，年工作300天。监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产统计表

| 日期 | 产品 | 设计产量 | 实际产量 | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.4.12 | 彩涂盒板 | 400t/d 12万t/a | 380/d | 95 |
| 2018.4.13 |  |  | 320/d | 80 |

由上表可以看出，验收监测期间，项目生产负荷为95%、80%，均大于75%，满足验收监测要求。

## 9.2 环保设施调试效果

厂界噪声监测结果见表9-2。

表9-2  厂界噪声监测结果  单位:dB(A)

| 监测时间 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 最大值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.4.12 | 昼间 | 54.1 | 57.9 | 55.8 | 53.2 | 58.4 | 昼间65/70 夜间55 |
|  | 夜间 | 44.6 | 46.6 | 45.2 | 43.6 | 46.6 |  |
|  | 昼间 | 55.3 | 56.7 | 55.1 | 52.9 | 57.2 |  |
|  | 夜间 | 44.1 | 46.0 | 44.4 | 42.4 | 45.7 |  |
| 2018.4.13 | 昼间 | 54.6 | 55.6 | 54.7 | 54.0 | 58.2 |  |
|  | 夜间 | 44.7 | 46.3 | 45.1 | 44.8 | 47.5 |  |
|  | 昼间 | 53.3 | 56.9 | 53.9 | 53.8 | 57.8 |  |
|  | 夜间 | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 46.2 |  |

分析与评价：

由表9-2可知，验收监测期间，南厂界昼间噪声测定值在55.6~57.9dB(A)，小于其标准限值70dB(A)；夜间噪声测定值在43.5~46.6dB(A)，小于其标准限值55dB(A)。其余各厂界昼间噪声测定值在52.9~58.4dB(A)，小于其标准限值60dB(A)；夜间噪声测定值在42.5~47.5dB(A)，小于其标准限值50dB(A)。

综上，验收监测期间，南厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余各厂界昼夜噪声均满足GB12348-2008中3类标准要求。

## 9.3 污染物排放量核算

本项目无污染物总量控制指标。

验收监测期间，项目生活污水CODCr平均排放浓度为450mg/L，NH3-N平均排放浓度为30mg/L，职工生活污水排放量约244.8t/a。故本项目生活污水污染物接管量核算如下：

CODCr接管量=（450×244.8t/a）×10-6=0.11t/a

NH3-N接管量=（30×244.8t /a）×10-6=0.0073t/a

综上，本项目CODCr、NH3-N的接管量分别为0.11t/a、0.0073t/a。

# 10 验收监测结论

通过对区域环境状况的调查，对有关技术文件、报告的分析，对工程环保执行情况、环境保护措施的重点调查与监测，以及对监测结果的分析与评价，从环境保护角度对项目提出如下调查结论。

## 10.1 工程基本情况

本项目于现有厂区内建设1座1F厂房（2#厂房，建筑面积20830m2）及其他配套设施；于2#厂房的二跨内（生产区域建筑面积约7000m2）设置一条1250mm横剪生产线、一条800mm横剪生产线、一条1600mm纵剪生产线，主要对彩涂卷板进行开卷裁剪加工，其生产规模可达到年加工12万吨彩涂盒板。

## 10.2 环境保护执行情况

项目履行了环境影响评价手续，执行了环境保护“三同时”制度。在施工及试运行期间由建设方和辖区环保局共同监督管理，未发生环保违法现象。

项目实际建设与环评报告、环评批复建设内容未发生重大变更。

## 10.3 验收监测结果

受青岛河钢新材料科技有限公司委托，我单位于2018年3月、4月对工程进行了现场勘察、监测及调查工作，并形成了《青岛河钢新材料科技有限公司钢板加工配送中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》，主要验收调查及监测结果如下：

1、水污染源及污染防治措施调查

项目营运过程中产生的废水为职工生活污水，生活污水直接排入市政污水管网，各污染物排放浓度均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准要求。

2、噪声源及污染防治措施调查

项目噪声主要是开卷机、纵剪机、飞剪机、剪床等设备运行产生的。采取减振、隔声、消声措施降低噪声排放。

验收监测期间，项目南厂界（临前湾港路侧）昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值，其余各厂界昼、夜间噪声均满足GB12348-2008表1中3类标准限值。

3、固体废物来源及污染防治措施调查

本项目营运期的主要固体废物是生产过程中产生的废金属下脚料（废钢板头、废边丝）、废PE膜、废机油、废润滑油、废机油及废润滑油包装桶、职工生活垃圾。

项目产生的废金属下脚料、废PE膜统一收集后，定期由相关单位回收利用。生活垃圾定期由环卫部门外运至城市垃圾场处理。

废机油、废润滑油、废机油及废润滑油包装桶均属于危险废物，定期由烟台龙门润滑油科技有限公司、五莲县光大废品处理有限公司处理。

综上，项目产生的一般工业固体废物，置于专门贮存场所收集存放，达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求，外售综合利用或回用于生产；危险废物置于专门的危废暂存间，危废暂存间防风防雨防渗漏，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，企业定期将收集的危险固废委托烟台龙门润滑油科技有限公司、五莲县光大废品处理有限公司处理，并做好进料、出料台账；厂区内设垃圾箱，对生活垃圾进行收集，委托环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理。

4、主要污染物排放量达标情况

本项目未下达废气、废水污染物总量控制指标。

本项目COD、NH3-N的接管量分别为0.11t/a、0.0073t/a。

# 11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 钢板加工配送中心建设项目 | 项目代码 | 青开发改审[2012]133号 | 建设地点 | 青岛市黄岛区前湾港路107号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C33 金属制品业 | 建设性质 | □ 新建 ■ 改扩建 □ 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年加工12万吨彩涂盒板 | 实际生产能力 | 年加工12万吨彩涂盒板 | 环评单位 | 山东赛飞特集团有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 青岛市环保局黄岛分局 | 审批文号 | 青环黄岛审[2013]150号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2013.11 | 竣工日期 | 2018.2 | 排污许可证申领时间 | 2020 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | 青岛河钢新材料科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 青岛华蕴智慧环保管家有限公司 | 环保设施监测单位 | 山东骁然检测有限公司 | 验收监测时工况 | 生产负荷＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 2790 | 环保投资总概算（万元） | 140 | 所占比例（%） | 5 |
|  | 实际总投资 | 2790 | 实际环保投资（万元） | 33 | 所占比例（%） | 1.2 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 8 | 固体废物治理（万元） | 15 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | / |
| 运营单位 | 青岛河钢新材料科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码或组织机构代码 | 91370211750429957F | 验收时间 | 2018.4 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项目详 填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量 （12） |
|  | 废水 | 1.177 | / | / | 0.02448 | 0 | 0.02448 |  | 0 | 1.2015 |  |  | +0.02448 |
|  | 化学需氧量 | 1.26 | ≤450 | 500 | 0.11 | 0 | 0.11 |  | 0 | 1.37 |  |  | +0.11 |
|  | 氨氮 | 0.0477 | ≤30 | 45 | 0.0073 | 0 | 0.0073 |  | 0 | 0.055 |  |  | +0.0073 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.66 |  |  | 0 |
|  | 烟尘 | 0.429 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.429 |  |  | 0 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 5.808 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.808 |  |  | 0 |
|  | 工业固体废物 | 0 |  |  | 0.000165 | 0.000165 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

图3-1  项目纵剪线工艺流程图

图3-2  项目横剪线工艺流程图